Název:     OPRAVA PÍSKOVÝCH KOMUNIKACÍ –MLATOVÝCH PLOCH POŠKOZENÝCH VICHŘICÍ- MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Místo: 			Mariánské Lázně

Příslušný stavební úřad:	Mariánské Lázně

Charakter úprav:		Vegetační úpravy

Investor:			Město M.Lázně, Ruská 155, 353 01 M.Lázně

Technický pracovník:	Ing. Zora Rákosová, Odbor životního prostředí, Správa veřejné zeleně

Stupeň:	Podklady pro výběr dodavatele

VĚTEV A:

Stávající písková komunikace vedoucí v parku pod knihovnou v návaznosti na dětské hřiště. Komunikace je silně poškozena částečným vyplavením svrchních a i podkladních vrstev po vichřici a krupobití. Součástí její opravy bude potřeba na cca 50% doplnit i podkladní drenážní vrstvy a následně realizovat vrchní kryt s postupným hutněním a středovým bombírungem 2%.

Vzhledem k jen částečné opravě stávajících ploch a také k vysoké míře eroze v daných lokalitách žádáme jako vhodný materiál použít písek z vysokým podílem jílu žluté barvy (např. pískovna Skviřín u Tachova fr. 0-32 mm). V případě jiného dodavatele materiálu, než výše zmiňovaný, požadujeme tuto skutečnost konzultovat s technickým pracovníkem OŽP, případně předložit vzorek.

VĚTEV B:

Část mlatových ploch v Parku střed, které byli poškozené splachem. Předmětem poptávky je doplnění vrchní písčito jílovité vrstvy v rozsahu dle přiložené situace

VĚTEV C:

Část mlatových ploch naproti Novým lázním, které byli poškozené splachem. Předmětem poptávky je doplnění vrchní písčito jílovité vrstvy v rozsahu dle přiložené situace

Předpokládaný harmonogram prací:

- Srpen 2021