požadavky zadavatele na automatickou MeteorologickOU stanici

Cílem měření meteorologických charakteristik je poskytnout zadavateli informace o aktuálních hodnotách měřených meteorologických veličin a jejich operativní využití při optimalizaci venkovních procedur klientů lázní.

Data budou zpřístupněna v informačním systému zadavatele a ve webové aplikaci. Funkcí automatické měřící stanice bude odesílání alarmových SMS při překročení zadaných limitních hodnot pro různé kombinace měřených veličin, tyto zprávy budou určeny pro úpravu venkovní zátěže klientů v závislosti na jejich zdravotním stavu.

Automatická meteorologická stanice bude instalována ve vnitřním území lázeňského místa klimatických lázní Mariánské Lázně.

Automatická měřicí stanice

  - Technické požadavky

Vstupy proudové, napěťové, pulsní včetně dvou sběrnic RS485 (vstup/vstup nebo vstup/výstup) podle specifikace připojených meteorologických snímačů

Napájení připojených čidel s nastavitelným napětím od 6 V do 20 V

Samostatný čítač pro vyhodnocení srážkového úhrnu od počátku deště

Datový přenos s datahostingovým serverem GSM/GPRS, Ethernet

Modularita způsobů zdrojů napájení (externí zdroj 12 V, solární panel, síťový zdroj 230 V)

Grafický dotykový displej, klávesnice

Krytí IP67

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Držák pro šikmé uchycení solárního panelu (podle zvoleného způsobu napájení)

Regulátor dobíjení baterií doplněný o odpojovač vybitého akumulátoru

Jednodílný stožár 5 m s nerezovými výložníky pro meteorologické snímače, montáž do betonového základu

  - Provozní požadavky

Výpočtové funkce mezi měřenými kanály/veličinami pro alarmové výstupy a pro operativní změny řízení záznamu a výstupu dat

Monitoring dynamiky změny měřené veličiny nebo kombinace měřených veličin pro alarmové výstupy formou SMS

Funkce výpočtů klouzavých úhrnů srážek

Měření a záznam s volitelným intervalem od 1 s do 24 h samostatně pro každý záznamový kanál

Parametrizace jednotky pomocí dotykového displeje

Šifrované datové přenosy na server přes interní GSM/GPRS modul nebo přes Ethernet modul, a to jak pro změřená data, tak pro vzdálené parametrické nastavení

Funkce dotazových a alarmových SMS při překročení zadaných limitních hodnot

Přes webový prohlížeč přístupné grafy, tabulky, přehledové měsíční zprávy

Systém varovných SMS aktivovaný limitními i gradientními alarmy, sepnutím binárního kanálu

Autodiagnostika napojená na rozesílání varovných SMS a datový server (proud odebíraný připojenými snímači, vlhkost a teplota uvnitř přístroje, napětí a zbývající kapacita akumulátoru)

Výstup aktuálních měřených hodnot do nadřízeného systému zadavatele po HW sběrnici RS485, komunikační protokol FINET nebo MODBUS_RTU

Možnost exportu archivovaných dat na úrovni serverů/datových úložišť, aktualizace hodnot minimálně každých 10 minut

  - dALŠÍ POŽADAVKY

Revize elektro dle platných předpisů

Předávací protokol, zaškolení obsluhy

meteorologické snímače

MĚŘENÍ TEPLOTY VZDUCHU

Rozsah měření -30 … +50 C°, rozlišení 0,1 C°

Přesnost měření ±0,1 C°

MĚŘENÍ RYCHLOSTI A SMĚRU VĚTRU

Provozní teplota -50 … +60 C°

Rozsah měření směru větru 0 … 359,9°

Přesnost měření směru větru < 3° při > 1.0m/s

Rozsah měření rychlosti větru 0 … 75 m/s

Přesnost měření rychlosti větru ±3% (0...35m/s) ±5% (>35m/s)

Vyhřívané provedení

MĚŘENÍ RELATIVNÍ VLHKOSTI

Měřící rozsah 0 … 100 % při teplotě -40 … +60 C°

Přesnost měření ±0,8% RV

MĚŘENÍ ATMOSFERICKÉHO TLAKU

Rozsah měření 300 … 1100 mbar

Přesnost měření <±1,5 mbar

SRÁŽKOMĚR

Sběrná plocha 500 cm2, pulzní výstup 0,1 mm dešťových srážek

Vyhřívání srážkoměru pro zajištění nepřetržitého měření i v zimním období.

Přesnost měření:

± 5% ze zachycených srážek při intenzitě do 30 mm/hod

± 10% ze zachycených srážek při intenzitě do 100 mm/hod

± 15% ze zachycených srážek při intenzitě do 200 mm/hod

Provozní teplota -30 … +60 °C

PYRANOMETR

Měřený rozsah 0 … 2000 W/m2

Detekce přímého slunečního záření od hranice 120 W/m2, optický princip měření

Provozní teplota -40 … +80 °C